## Slide 1
CORPADE LUCIAN
COLEGIUL TEHNIC TÂRNĂVENI
METODICA PREDĂRII ÎN ATELIERELE ŞCOALĂ A INSTALAŢIEI DE APRINDERE A AUTOMOBILELOR
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: FUNCŢIONAREA INSTALAŢIEI DE APRINDERE
  Instalaţia de aprindere are rolul de a produce scânteia electrică, prin obţinerea unei tensiuni înalte între electozii bujiei, capabilă să aprindă amestecul carburant format din benzină şi aer.
<number>

## Slide 3
<number>

## Slide 4: PĂRŢI COMPONENTE
Bateria de acumulatori
Contactul cu cheie
Bobina de inducţie
Ruptor-distribuitorul (delcou)
Fişe de înaltă tensiune
Bujia
<number>

## Slide 5: BOBINA DE INDUCŢIE
are rolul de a transforma curentul de joasă tensiune primit de la acumulator în curent de înaltă tensiune capabil să străpungă spaţiul dintre electrozii bujiei.
este formată din:
- înfăşurarea primară;
- înfăşurarea secundară;
- miez magnetic;
- carcasă de ebonită.
<number>

## Slide 6: RUPTOR-DISTRIBUITORUL
- ruptor distribuitorul are rolul de a închide şi deschide în mod automat circuitul de joasă tensiune şi de a distribui curentul de înaltă tensiune la cilindrii motorului.
- ruptorul este format din placa contactelor pe care se montează cele două contacte ale ruptorului fix şi mobil.
<number>

## Slide 7: BUJIA
Bujia are rolul de a produce scânteia electrică necesară aprinderii amestecului carburant.
- Părţi componente:
Corpul metalic;
Izolatorul ceramic;
Electrozii.
<number>